附件1：

2022年中山市博物馆展台展具采购采购项目

用户需求书

## 一、总 则

（一）本次采购项目内容：中山市博物馆展台展具采购。

（二）本项目采购预算：人民币280000.00元（贰拾捌万元整）。供应商报价不得高于本项目采购预算，否则作废。

（三）项目完成期限：本项目要求于2022年5月1日前完成全部工作内容。（具体以合同约定的时间为准）

（四）服务地点：中山市博物馆。

（五）供应商报价应为所投项目的最终报价，包括完成本项目所涉及的产品配置及技术参数、产品质量报告、展具设计制作方案、结项报告，人工费，运输包装费，税金等全部费用。

## 二、项目概况

中山市博物馆新馆将于2022年建成开放，临时展厅将引进一批高质量展览，为配合展览展示需要，现采购展具631套，可合理利用展柜空间将文物托起至适当高度，给予文物合适的展示角度，来满足展品展示需要和提升观众观展体验，拉近文物与观众距离，更好地发挥博物馆在文物展示、宣传教育的职能，满足人民群众不断增强的获得感、幸福感需要。

## 三、项目工作内容与要求

（一）项目工作内容包括样品提供，最终报价单，展具运输，验收等。

（二）样品要求提供全尺寸产品，提供样品应当明确样品的外观尺寸、材料厚度、 技术指标，使用功能、内部结构、生产工艺。

（三）根据馆方提供展柜平面尺寸，或由供应商测量设计后交由馆方审核通过后方可开始展具的生产。

（四）供应商应在货物发运前对齐进行满足运输距离、防潮、防震、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

展具技术要求：

二级展台主体材料：12mm阻燃胶合板（带检验报告）。

中层材料：铝箔贴纸全面封包板材，防湿，防腐，防霉，耐高温，全阻燃。

面层材料：麻布饰面，耐磨，不掉色，不起球。

拟采购展台展具列表：

| 名称 | 图示 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积木托A1 |  | 400 | 500 | 100 | 39 |
| 积木托A2 |  | 400 | 500 | 200 | 41 |
| 积木托A3 |  | 400 | 500 | 300 | 39 |
| 积木托A4 |  | 400 | 500 | 50 | 30 |
| 积木托A5 |  | 400 | 500 | 100 | 30 |
| 积木托A6 |  | 400 | 500 | 200 | 30 |
| 积木托A7 |  | 1100 | 600 | 300 | 9 |
| 积木托A8 |  | 1150 | 600 | 300 | 19 |
| 积木托A9 |  | 1200 | 600 | 300 | 8 |
| 积木托A10 |  | 1250 | 600 | 300 | 4 |
| 积木托A11 |  | 500 | 1000 | 80 | 5 |
| 积木托A12 |  | 500 | 1000 | 120 | 5 |
| 积木托A13 |  | 700 | 600 | 80 | 12 |
| 积木托A14 |  | 800 | 600 | 120 | 6 |
| 积木托A15 |  | 700 | 600 | 80 | 4 |
| 积木托A16 |  | 800 | 600 | 120 | 2 |
| 积木托B1 |  | 1200 | 700 | 200 | 45 |
| 积木托B2 |  | 400 | 700 | 200 | 1 |
| 积木托B3 |  | 500 | 700 | 200 | 1 |
| 积木托B4 |  | 800 | 700 | 200 | 1 |
| 积木托C1 |  | 1000 | 600 | 150 | 25 |
| 积木托C2 |  | 1100 | 600 | 150 | 15 |
| 积木托C3 |  | 1100 | 650 | 120 | 3 |
| 积木托C4 |  | 1800 | 650 | 120 | 2 |
| 积木托C5 |  | 1100 | 650 | 120 | 20 |
| 积木托C6 |  | 1300 | 850 | 120 | 6 |
| 积木托D1 |  | 600 | 600 | 100 | 20 |
| 积木托D1 |  | 600 | 600 | 100 | 3 |
| 发光展台 |  | 550 | 550 | 750 | 6 |
| 积木托-1 |  | 600 | 450 | 100 | 10 |
| 积木托-2 |  | 600 | 450 | 200 | 10 |
| 积木托-3 |  | 800 | 450 | 100 | 20 |
| 积木托-4 |  | 800 | 450 | 200 | 20 |
| 亚克力托台 |  | 350 | 350 | 30 | 15 |
| 亚克力托台 |  | 350 | 600 | 30 | 10 |
| 亚克力托台 |  | 200 | 200 | 30 | 20 |
| 亚克力托台 |  | 120 | 120 | 30 | 20 |
| 亚克力托台 |  | 450 | 450 | 30 | 5 |
| 亚克力托台 |  | 350 | 350 | 50 | 15 |
| 亚克力托台 |  | 350 | 600 | 50 | 10 |
| 亚克力托台 |  | 200 | 200 | 50 | 20 |
| 亚克力托台 |  | 120 | 120 | 50 | 20 |
| 亚克力托台 |  | 450 | 450 | 50 | 5 |

## 四、服务要求

（一）供应商需要提供合理的项目实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

（二）供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和配送。

（三）供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

（四）供应商需要提供运输实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货时间和人员安排，确保按期交付使用。

（五）供应商交付货物甲醛焊料应符合“室内空气质量标准”（GB / T18883-2002）：甲醛≤0.10，苯≤0.11，TVOC≤0.60；阻燃性能应符合建筑材料及制品燃烧性能分级（GB8624-2012）：燃烧增长速率指数≤250，600s总放热量≤15，60s内焰尖高度≤150。

（六）供应商交付货物质量保证期不少于1年，在此正常使用过程中出现的质量问题，供应商需负责免费维修和调换。

（七）供应商需要提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。

五、评审

（一） 中山市博物馆评审工作组，对所有申请材料进行认真评选，综合考察各申请企业的基本情况与报价，择优确定。

（二） 中山市博物馆将在截止递交材料后的10个工作日内通知选中单位，未选中单位不另行通知。

（三）以上公告内容解释权归中山市博物馆。

（四）报价无论是否被采纳，报价方均须承担响应询价所发生的一切费用。

## 六、付款办法

（一）合同签订生效后，采购人支付首付款¥50000.00元（人民币伍万元整）给成交供应商；

（二）项目完工后经专家组验收合格15个工作日内，采购人支付余款给成交供应商。

（三）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）成交供应商开具的正式发票；（3）验收合格意见书。